Лекция № 10.

Влияние поверхностной неоднородности материала катода на термоэмиссию. Пленочные катоды. Оксидные катоды. Автоэлектронная эмиссия. Изменение температуры эмиттера при термо и автоэлектронной эмиссии.

§ 9.7. Влияние поверхностной неоднородности материала катода на термоэмиссию.

Тугоплавкие металлы, использующиеся в качестве термокатодов, такие, как вольфрам, тантал, молибден (W, Ta, Mo), кристаллизуются в объемно-центрированную кубическую (ОЦК) решетку.

|  | Плотность атомов в разных гранях различная, она определяется расстоянием между атомами. Например, расстояние между точками меньше, чем между AD = (рис.9.13). Следовательно, плотность атомов в плоскости грани АА1С1С больше, чем в плоскости AA1D1D. |
| --- | --- |
|  | Поверхность металла можно представить в виде зубцов различных граней кристалла, выставленных в вакуум. Если соседствуют участки с разной плотностью атомов, то такие участки обладают разной работой выхода электронов, т.к. уровень заполнения электронного облака проводимости зависит от концентрации ионов нейтрализующего фона. Например, на участке 2 (рис.9.14) с гранями, содержащими больше атомов, электроны будут ближе находиться к поверхности и, тем самым, будут в большей степени |

компенсировать положительные заряды зубцов, создающих вытягивающее поле, по сравнению с участком 1. Другими словами, можно сказать, что электроны легче удерживаются в плоскости граней, содержащих большую концентрацию атомов, т.е. на участке 2 работа выхода электронов будет больше, чем на участке 1. Тогда на поверхность даже чистого металла можно рассматривать как пятнистую с областями, обладающими различной работой выхода.

|  | Между этими областями возникает контактная разность потенциалов, создающая над незаряженной металлической поверхностью электрическое поле. Это поле можно назвать полем пятен (рис.9.15). Оно направлено таким образом, чтобы сдерживать электроны, эмитированные пятнами с малой работой выхода и ускорять электроны на участках с большой работой выхода. |
| --- | --- |

Т.о. коллективное действие плазмы металла стремится нивелировать возникающие неоднородности.  При этом изменяется потенциальная энергия: . Эмиссия прежде всего идет с областей с , так потенциальный барьер понижен на величину (рис.9.16). Среднее значение  определяем из соотношения: , тогда . Надо учесть, что (область действия поля пятен меньше области действия внешнего электрического поля). На больших расстояниях внешнее электрическое поле возьмет свое и «загнет» ход кривой потенциальной энергии. Поэтому максимум все равно будет, причем: , где положение максимума определяется из соотношения . При дальнейшем увеличении падает, и термоэмиссионный ток резко возрастает.

|  | Этот эффект получил название аномального эффекта Шотки. Это аномальное увеличение тока прекратится, как только т.е. . При дальнейшем увеличении E эмиссия с областей, имеющих , будет происходить независимо от пятен с , увеличение тока термоэмиссии будет соответствовать снижению работы выхода по нормальному эффекту Шотки: . Поле пятен понизит барьер для пятен с (рис.9.17), но в случае пятна с так же перестанут замечать поле пятен , и увеличение термотока будет соответствовать нормальному эффекту Шотки во внешнем электрическом поле: . По экспериментальной зависимости можно определить порядок электрических полей пятен , а скачок имеет порядок разности работ выхода : . Учитывая, что , можно оценить характерный размер пятен. Следует иметь ввиду, что наличие пятен с разной работой выхода деформирует прямую Ричардсона зависимости (рис.9.10), т.к. при низких температурах эмиссия идет в основном с областей с , при высоких подключаются области с . |
| --- | --- |

§ 9.8. Пленочные катоды.

В 1913 г. Ленгмюр обнаружил, что вольфрамовый катод с примесью окислов тория ThO2 (0,5-1,5%) после соответствующей термической обработки дает эмиссионные токи на несколько порядков больше, чем чистый вольфрам. Термическая обработка происходит в три этапа:

- ;

- ;

- ;

|  | Атомы тория находятся на поверхности W в виде диполей, т.к. работа выхода для тория меньше, чем для W. В результате работа выхода для W+Th понижается по сравнению с чистым W: , где - число диполей на 1 см2, а - дипольный момент. |
| --- | --- |
|  | Пусть - плотность монослоя, - степень покрытия. При При При ; ; . Полагая , найдем |

степень покрытия: . Так экспериментально по термоэмиссионному току можно определять степень покрытия. Степень покрытия зависит от двух конкурирующих процессов диффузии тория к поверхности и испарения с поверхности. Можно определить оптимальную степень покрытия. Диффузионный ток пропорционален, согласно закону Гука, градиенту: (),  где  - плотность в объеме,

|  | - плотность на поверхности. Т.е. , так что график зависимости будет являться «прямой диффузии» (рис.9.21). Скорость уменьшения атомов тория на поверхности определяется теплотой испарения , так что: |
| --- | --- |

, где , следовательно, график зависимости , будет являться «прямой испарения» (рис.9.21). Пересечение

|  | прямой диффузии и прямой испарения определяет равновесную температуру. Для каждой температуры существует своя равновесная концентрация, когда прямая испарения будет пересекать прямую диффузии именно в этой точке, так что , т.е. . И наоборот, для каждой степени покрытия существует своя равновесная температура, |
| --- | --- |

которую можно определить как координату точки пересечения прямых (рис.9.21).

Пленочные катоды могут быть получены нанесением пленок на поверхность извне. Щелочные металлы легко отдают свои валентные электроны на обобществление в металле. Если поверхность вольфрама контактирует с парами цезия или бария, то поверхность покроется атомами щелочного металла. Так как работа выхода щелочного металла (для цезия эВ, для бария эВ)существенно  меньше работы выхода вольфрама (эВ), поэтому катоды W-Cs и W-Ba будут давать существенно больший термоток, чем чистый вольфрам.

§ 9.8. Оксидные катоды.

Оксидный катод чаще всего применяется в бытовой технике, осциллографах, кинескопах, СВЧ лампах благодаря малой работе выхода (1.2 эВ). Высокая эмиссионная способность окислов BaO, CrO, CaO была открыта еще в 1904 г. Долгое время это не находило объяснения. Квантовая теория металла стала складываться только в 1928-1930 гг. В настоящее время оксидный катод (ОК) – это слой смеси BaO+SrO, нанесенный на металл, причем это слой ~1 мкм, а не одноатомная пленка, причем слой этот является полупроводником. После прокаливания на поверхности солей

|  | карбоната и стронция соли разлагаются, оставляя оксиды на поверхности: BaCO3 = CO2 + BaO, SrCO3=CO2+SrO. Получающиеся таким образом оксидные катоды не активированы. Оксидное покрытие является диэлектриком, поэтому обладает плохими термоэмиссионными |
| --- | --- |
|  | свойствами. Это покрытие необходимо активировать. Процесс активации состоит в нагревании до температуры порядка 1200 К. В результате кислород уходит из покрытия, а часть молекул окиси бария восстанавливается до металлического бария, атомы которого находятся внутри кристаллов окислов. Появление в слое свободного бария сопровождается образованием в |

решетке BaO пустых кислородных узлов, вблизи которого возможно закрепление электрона на примесном уровне, лежащем чуть ниже зона проводимости (рис.9.22). При нагреве электроны с этих примесных уровней переходят в зону проводимости, затем из зоны проводимости в вакуум. Для перехода электрона  с примесного уровня в зону проводимости требуется всего 0.2 эВ, что значительно меньше ширины запрещенной зоны (для BaO порядка 4 эВ), которую нужно преодолеть электронам из заполненной зоны. Ширина зоны проводимости оксида бария (потенциальный барьер для перехода электрона в вакуум) составляет примерно 1 эВ, поэтому работа выхода порядка 1.2 эВ. Хотя пустые кислородные узлы при активации образуются около поверхности, но ионы кислорода из толщи покрытия перемещаются в эти свободные узлы, так что происходит распространение примесных атомов бария по всему слою оксида. Концентрация электронов, перешедших в зону проводимости с примесных уровней, мала, поэтому они не вырождены. Вывод формулы Ричардсона был сделан самим Ричардсоном для не вырожденных электронов, поэтому плотность тока по прежнему определяется формулой:  , , где  эВ.

X. АВТОэлектронная эмиссия.

§ 10.1. Прозрачность барьера.

Автоэлектронная эмиссия – это явление эмиссии электронов при низкой температуре в присутствии внешнего электрического поля. В присутствии внешнего электрического поля высокой напряженности E (106(107 В/см), помимо увеличения тока эмиссии за счет снижения работы выхода (эффекта Шоттки), из-за ограниченности толщины барьера появляется вероятность подбарьерного перехода – «тунельного» эффекта. Испускание электронов под действием внешнего электрического поля, обусловленное вероятностью подбарьерного перехода потенциального барьера, имеющего во внешнем электрическом поле ограниченную ширину, называется автоэлектронной эмиссией.

|  | Если на поверхность раздела двух сред падает электромагнитная волна с энергией (рис.10.1), то происходит ее отражение от потенциального барьера. Однако на некоторую глубину она все-таки проникает, затухание волны характеризуется волновой функцией, так в среде 2 она будет иметь вид: , где , - волновой |
| --- | --- |

вектор. Вероятность нахождения электрона в точке : . Т.о. для бесконечного вдоль  потенциального барьера все электроны в конце концов отразятся от барьера.

|  | Рассмотрим теперь потенциальный барьер конечной ширины. Тогда существует ненулевая вероятность нахождения электрона в среде 3 (рис.10.2). Относительная плотность электронов в среде 3 определяется вероятностью нахождения электрона на расстоянии , т.е. коэффициент прозрачности барьера для прямоугольного |
| --- | --- |
|  | барьера ширины d: . Для вычисления прозрачности потенциального барьера непрямоугольной формы можно его разделить на ряд прямоугольных барьеров ширины dx, и проинтегрировать по ширине барьера (рис.10.2): |

. Рассмотрим туннельный эффект для электронной эмиссии. На рис. 10.2. изображена форма

|  | Потенциального барьера на границе металл – вакуум в присутствии внешнего электрического поля. Зона 1 в распределении электронов – «чистая» автоэлектронная эмиссия. Зона 2 – автотермоэлектронная эмиссия. Зона 3 – термоэлектронная эмиссия, вызванная эффектом Шоттки. Зона 4 – термоэлектронная эмиссия. |
| --- | --- |

Вычислим прозрачность треугольного барьера (без учета сил электрического изображения). Заменим реальную форму барьера на треугольную (рис. 10.4).

|  | В вакууме распределение потенциала . Коэффициент прозрачности барьера , где нижняя граница интегрирования , а верхняя определяется из равенства: . Введем обозначения: , . Вычислим интеграл: |
| --- | --- |

;

тогда: .

Вычислим прозрачность потенциального барьера с учетом сил электрического изображения (рис. 10.5). В вакууме распределение потенциала .

|  | Точки и находим из равенства , получим уравнение корни которого . Учтем, что снижение потенциального барьера за счет эффекта Шоттки много меньше энергии , то есть , тогда в разложении |
| --- | --- |

возьмем только первые два слагаемые:

Для этих пределов интегрирования вычислим интеграл:

Были введены следующие обозначения: . Выражение  называется функцией Нордгейма, тогда .

§ 10.2. Плотность тока автоэлектронной эмиссии.

Число электронов, падающих на единицу поверхности в единицу времени и имеющих импульс от  до : .

Плотность тока автоэлектронной эмиссии: . Обозначим , , тогда:

.

При ток автоэлектронной эмиссии обусловлен только электронами, лежащими ниже уровня Ферми, т.е. будет существовать и при . Примем при :

. Обозначим для :  («чистая» автоэлектронная эмиссия).

. Относительно переменной можно выразить прозрачность барьера: . Можно разложить эту функцию по малому параметру : ,

где  - прозрачность барьера для электронов на уровне Ферми, коэффициент . Тогда: . Интеграл . Тогда:

- формула Фоулера-Нордгейма. Коэффициенты и можно определить экспериментально, для этого необходимо построить зависимость .  Функцию Нордгейма можно представить как функцию переменной . Некоторые значения функции Нордгейма ((()  представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1.

| ((ш/ (a | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 0.69 | 0.58 | 0.45 | 0.31 | 0.16 | 0 |

Для 0 < ( < 1   ((() ( 0.955 – 1.03( 2. Тогда плотность тока автоэлектронной эмиссии можно описать формулой:

где EF –  энергия Ферми, B0=e2/(8(h), E0=8(/(3he). Влияние множителя E2, подобно влиянию множителя  в формуле Ричардсона-Дэшмана, незначительно. Более существенно влияние экспоненциальной зависимости от работы выхода электрона e(a.  Автоэлектронная эмиссия становится заметной при . Если на поверхности катода есть острия с радиусом порядка микрометра, именно автоэлектронная эмиссия с микроскопических острий чаще всего является причиной пробоя вакуумных промежутков. Автоэлектронные катоды специально изготовляются в виде игл  («острийный катод»). Преимущество автоэлектронной эмиссии состоит в том, что при эмиссии катод не охлаждается, а наоборот, нагревается, т.к. эмитируются электроны с энергией  без потерь энергии, и их место занимают электроны с более высоких уровней, они то и разогревают катод.

# Text boxes

B1

D

А

А1

B

C

C1

D1

участок 2

участок 1

x

участок аномального эффекта Шоттки

-    +

-    +

-    +

W

Th

Без образования «холма»

-        +

-        +

С образованием «холма»

Прямая диффузии

Прямые испарения

Примесные уровни Ba

Рис.9.22. Превращение диэлектрика в примесный полупроводник.

Заполненная зона

Зона проводимости

Ba+

Ba

активированный

не активированный

Sr++

O--

Пустой кислородный узел

Рис .10.3. Потенциальный барьер на границе металл – вакуум в присутствии внешнего электрического поля

Рис.10.2. Потенциальный барьер конечной ширины.

Рис.10.1. Граница раздела двух сред.

2

1

0

3

2

1

4

3

1

2

0

-

0

Рис.9.14. Поверхность металла с участками разной  структуры.

Рис.9.15. Участки поверхности с разными работами выхода.

Рис.9.16. Потенциальная диаграмма для пятен с .

Рис.9.17. Потенциальная диаграмма для пятен с .

Рис.9.18. Зависимость термоэлектронного тока от напряженности электрического поля.

Рис.9.19. Потенциальная диаграмма для пленочного катода.

Рис.9.20. Зависимость тока от степени покрытия.

Рис.9.21. Зависимость равновесной концентрации от температуры.

Рис.9.13. Объемно-

центрированная кубическая решетка.

Рис.10.4. Потенциальный барьер на границе металл – вакуум в присутствии внешнего электрического поля без учета сил электрического изображения.

Рис.10.5. Потенциальный барьер на границе металл – вакуум в присутствии внешнего электрического поля с учетом сил электрического изображения.