Ответы по тестам к лекции 11:

Проводимость плазмы

1.   1)  Рассеяние электрона на малые углы.

2)  Резкое уменьшение скорости до значения близкого к v=0.

3)  Изменение скорости электрона на угол близкий к 900.

Правильный ответ  3.

2.   1)  От длины свободного пробега электрона.

2)  От температуры плазмы  Т  и кулоновского логарифма  (.

3)  От концентрации плазмы.

Правильный ответ  2.

3.   1)   Т=107 К.

2)   Т=103 К.

3)   Т=105 К.

Правильный ответ  1.

4.   1)   От концентрации плазмы  n.

2)   От температуры плазмы Т.

3)   От частоты высокочастотного поля (, частоты электрон-ионных столкновений

(ei, концентрации плазмы  n .

Правильный ответ  3.

5.   1)   Зависимость проводимости от магнитного поля.

2)   Отсутствие проводимости поперек магнитного поля.

3)   Отсутствие проводимости вдоль магнитного поля.

Правильный ответ  2.