Лекция 4

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ГАЗЕ

Одной из первых теорий газовых разрядов явилась теория Таунсенда. Данный вид разряда, названный его именем – таунсендовский имеет очень слабый ток I=10-10-10-5 А и практически не имеет видимого свечения (темновой разряд). При увеличении силы тока до 10-4 А разряд постепенно переходит в тлеющий, который обладает достаточно интенсивным свечением. Наиболее известным применением таунсендовского разряда явился созданный в начале XX века счетчик Гейгера (радиактивных излучений).

Для описания таунсендовского разряда требуется понимание процессов, происходящих в электронных лавинах в газе. Первоначальные наблюдения электронных лавин в газе были выполнены с помощью камеры Вильсона. Для электронной концентрации в лавине можно записать следующие уравнения. Первое уравнение позволяет получить временную зависимость:

(с-1) -  частота ионизации – число ионизаций атомов электронами (в среднем) в 1 с.

После интегрирования находится следующая экспоненциальная зависимость:

Для связи длины свободного пробега (i, частоты ионизации (i и скорости дрейфа uд справедлива следующая формула:

Пространственная зависимость для концентрации в одномерном случае представляется следующим уравнением:

В данное уравнение входит так называемый первый ионизационный коэффициент Таунсенда   (см-1) -число ионизаций на расстоянии в 1 см.

Интегрирование уравнения дает следующую экспоненциальную зависимость:

Первый коэффициент Таунсенда связан с частотой ионизации и дрейфовой скоростью электронов с помощью следующего уравнения:

При создании теории Таунсендом (1910 г.) были сделаны следующие исходные предположения относительно характерных особенностей данного разряда:

1) Сила тока считается малой и искажением электрического поля ввиду наличия пространственных зарядов можно пренебречь.

2) Имеют место ионизация газа соударениями электронов и развитие электронных лавин.

3) Разряд может быть несамостоятельным и самостоятельным.

4) Таунсендовский разряд переходит в тлеющий, а затем в дуговой (при увеличении тока).

В теории вводятся следующие коэффициенты:

(см-1) – первый ионизационный коэффициент Таунсенда, т.е. число электрон-ионных пар, образованных одним электроном на пути в 1 см в направлении от катода к аноду вследствие неупругих столкновений электронов с нейтральными частицами газа;

( (см-1) – аналогичный коэффициент для ионов, т.е. число свободных электронов, образованных положительным ионом на пути в 1 см при движении от анода к катоду;

(   -  количество электронов (в среднем) выделяющихся с катода при попадании на него одного иона вследствие  ион -электронной эмиссии.

При построении теории предполагалось наличие внешнего ионизатора (источника ультрафиолетового излучения), с помощью которого происходило облучение поверхности катода (рис.1)

Рис.1

Были введены следующие исходные величины:

(част/см2(с) -  число электронов, выделяющихся с  1 см2 поверхности катода в  1 с,

(А/см2) -  плотность электронного тока с катода.

В простейшем варианте теории ионизация ионами не учитывается, т.е. полагается  (<<(.

Ионизация газа электронами на пути dx описывается с помощью уравнения:

при  x = 0,  n = n0  и  ( = const  при  E = const

Интегрирование данного уравнения дает экспоненциальную зависимость для концентрации электронов и плотности тока:

Для числа электронов, достигших анода записывается выражение:

Число ионизаций или число образовавшихся ионов имеет вид:

Для рассмотрения стационарного режима разряда все пространство от катода до анода образно разбивается на участки длиной равной длине ионизации электронами - (i. Предполагается, что имеет место образование электронных лавин на расстоянии равном  (i . В стационарном режиме считается, что число электронов в последующей лавине равно числу электронов, участвующих в развитии предыдущей лавины.

Вводятся следующие обозначения:

- общее число электронов, вылетевших с катода в 1 с при стационарном режиме. Выражение для  n1 в стационарном режиме разряда может быть записано в виде:

- число образовавшихся ионов

- число выбитых электронов с катода ионами

Для числа электронов, достигших анода можно записать следующее выражение:

,       где

В результате концентрация электронов и плотность тока на аноде записываются в виде:

Предполагается, что эмиссия ионов с поверхности анода под действием электронов пренебрежимо мала. В данной теории изначально предполагалось действие внешнего ионизатора (источника УФ-излучения), создающего вблизи катода исходную концентрацию заряженных частиц n0. В данном случае разряд считается несамостоятельным. Для перехода разряда из несамостоятельного в самостоятельный требуется выполнение, согласно Таунсенду, условия равенства нулю знаменателя в формуле для плотности тока:

Эта выражение обычно считается условием зажигания таунсендовского разряда.

В качестве одной из характеристик разряда вводится также величина:

(В-1)  -  ионизационная способность – число пар ионов, которое в среднем рождает электрон, проходя в однородном поле разность потенциалов  в 1 В.

также можно построить величину, обратную к ионизационной способности:

-  количество эВ, которое в среднем затрачивается на образование пары ионов,

(эВ) -  константа Столетова, т.е. максимальное значение величины  (-1.

Приведем примеры констант Столетова  для некоторых газов:

воздух:  (66 эВ  (E/p ( 365 В/см(торр),

гелий:   (83 эВ (E/p ( 50 В/см(торр),

водород:  (70 эВ (E/p ( 140 В/см(торр)

Рассмотрим вопрос, связанный с потенциалом  зажигания таунсендовского разряда. Для первого коэффициента ионизации Таунсендом была выведена полуэмпирическая формула, учитывающая зависимость данной величины от давления газа и напряжения электрического поля в виде:

Где А и В являются постоянными коэффициентами, определенными для каждого конкретного газа в диапазоне значений  E/p. Приведем примеры для значений данных коэффициентов: воздух  А(15 (см(торр)-1, В(365 (В/см(торр), при E/p(100-800 (В/см(торр); гелий  А(3 (см(торр)-1, В(34 (В/см(торр),  при E/p(20-150 (В/см(торр).

Для вывода условия зажигания используется также условие стационарности таунсендовского разряда:

В результате потенциал зажигания разряда выражается в виде:

Экспериментальные кривые для потенциала зажигания таунсендовского разряда впервые были измерены Пашеном. Представим зависимости, полученные для различных газов (рис.2).

Рис.2

Данные кривые хорошо согласуются с формулой, выведенной для  Uз. Для значений в минимуме получаются следующие выражения:

Так, например, для воздуха при  А(15 (см(торр)-1, В(365 В/см(торр, (=10-2, С=1,18:

(pd)min=0,83 торр(см,   (E/p)min=365 В/см(торр,   Umin (300 В.

Значения  E/p в минимумах данных кривых Пашена соответствуют точке Столетова, где ионизационная способность электрона максимальна и равна:

# Text boxes

He

N2

Ar

H2

воздух

Uз , В

104

103

102

pd,

см(торр

103

102

101

100

10-1

dx

x

d

0

К

А

УФ

x

e-