# Лекция 10

## Построение логических схем

Значение математической логики для практики связано, прежде всего, с применением их для моделирования электронных схем, предназначенных для «вычисления» логических функций. Такие модели называются логическими схемами. Логическая схема состоит из структурных (функциональных логических) элементов и схемой (структурой) их соединения. Каждый структурный элемент представляет собой прямоугольник с входами и одним выходом, инверсные входы и выходы соответствуют не закрашенным кружочкам. Сам элемент обозначается следующим образом:

- единицей, если он реализует логическое сложение;

- знаком конъюнкции «&», если реализует логическое умножение;

- M2, если соответствует сложению по модулю два;

- “(”, если реализует функцию эквивалентности.

На рис. 1 представлен набор структурных логических элементов, каждый из которых реализует одну из логических функций, обеспечивающих функциональную полноту.

Рис. 1. Структурные логические элементы.

Структура, схема соединения элементов должна удовлетворять следующим требованиям:

- каждый вход должен быть соединен не более чем с одним выходом;

- существует ровно один выход, который не соединен ни с одним входом (выход схемы). Этому выходу сопоставляется «вычисляемая» функция f(x1, … xn);

- существует ровно n входов, не соединенных ни с одним выходом (входы логической схемы). Каждому входу сопоставляется одна из переменных x1, x2, … xn

- - в схеме должны отсутствовать обратные связи.

Логические схемы позволяют решать две основные для приложений задачи:

  - Задача анализа: для заданной логической схемы определить логическую функцию, которая «вычисляется» этой схемой;

  - Задача синтеза: для заданной логической функции и заданного набора структурных логических элементов построить логическую схему, которая «вычисляет» заданную логическую функцию.

Ниже рассмотрены два простых метода синтеза логических схем.

Метод 1.

- Построим таблицу истинности для  рассматриваемой функции

- Построим  совершенную  ДНФ

- Упростим СовДНФ и получим минимальную ДНФ

- Приведем функцию к виду, удобному для реализации в заданном базисе.

- Проведем анализ функции и построим схему из функциональных элементов.

Например, рассмотрим построение схем для функции f(x1, x2, x3, x4), истинной на наборах 1, 3, 5, 10 и14 в базисе Шеффера или на функциональных элементах И-НЕ.

СДНФ =

МДНФ =

Рис. 2. Логическая схема функции f1

Сама логическая схема представлена на рисунке 2.

Метод 2.

- Представляем связки алгебры Буля в данном базисе

- Строим таблицу истинности исследуемой функции и СДНФ.

- Упрощаем функцию и вводим скобки.

- Каждую связку И, ИЛИ, НЕ сразу представляем схематично.

- При возникновении двойного отрицания вычеркиваем пару элементов, которые выполняют роль инверторов.

Связки для функций Булева базиса, выраженные через функциональный элемент Шеффера, приведены на рисунке 3. Аналитически их можно представить так:

### Рис. 3.  Представление элементов классического базиса в базисе Шеффера

С помощью рассмотренных связок можно построить схему для функции f(x1, x2, x3, x4), истинной на наборах 1, 3, 5, 10 и 14 методом непосредственного моделирования. Построим минимальную дизъюнктивную форму  и вынесем за скобки общие множители

МДНФ = (x1(x2 x4 + (x1(x3 x4 + x1 x3(x4 = (x1 x4((x2 + (x3) + x1 x3(x4

Схема, полученная непосредственным моделированием, полностью совпадает с предыдущей и приведена  на рисунке 2.

Рассмотрим несколько примеров.

Задачи

1.  Построить схему в базисе Шеффера для функции

f(x1, x2, x3) = (x1 | x2) | (x2 | x3)

Для построения схемы каждое вхождение функции Шеффера | необходимо заменить функциональным элементом. Результат построения приведен на рисунке 4. Сложность схемы равна трем.

2. Построить схему в базисе Буля для функции f(x1, x2, x3) = (x1 | x2) | (x2 | x3).

Построение схемы в каком-либо функциональном базисе, когда функция задана в совсем другом базисе осуществляется в два этапа.

Вначале необходимо представить   исходную функцию в требуемом базисе:

f(x1, x2, x3) = (x1 | x2) | (x2 | x3)

На следующем шаге можно построить схему. Результат построения приведен на рисунке.5. Сложность схемы равна 3.

3. Построить схему в базисе Вебба  для функции f(x1, x2, x3) = (x1 | x2) | (x2 | x3).

Вначале представим   исходную функцию в требуемом базисе:

f(x1, x2, x3) = (x1 | x2) | (x2 | x3 )= x2( x1 +  x3) = (x2  x2)  (x1  x3)

На втором шаге построим схему. Результат построения приведен на рисунке 6. Сложность схемы равна 3.

Рис. 4. Схема из задачи 1

Рис. 5. Схема из задачи 2

Если переменную х2 вынести за скобку, то схема будет проще.

Рис. 6 Схема из задачи  3

ЛИТЕРАТУРА

- Горбатов В.А. Фундаментальные основы дискретной математики. -  М.: Наука. Физматлит, 1999.-544с

- Гусева А.И. Учимся информатике: задачи и методы их решения. -  М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003.