ЗАДАНИЕ 4

Кручение статически неопределимого вала

:

Ступенчатый вал круглого поперечного сечения (рис.3.1) имеет длину 6a. Левая половина вала имеет диаметр d, правая -  2d . На расстоянии  2a   от левой заделки действует крутящий момент М, на расстоянии 2a  от правой - момент 4M .

Рис.4.1. Ступенчатый статически неопределимый вал

Модуль сдвига:

Предел текучести при растяжении

Нормативный коэффициент запаса по касательному напряжению

Принять, что предел текучести при сдвиге связан с пределом текучести при растяжении как

Требуется:

1. Построить эпюры крутящих моментов.

2. Исходя из предела текучести по сдвигу и нормативного коэффициента запаса, определить диаметр поперечного сечения d.

3. Построить эпюры углов закручивания для рассчитанного вала.

# Решение

1. Сначала зададим некоторое значение диаметров вала. Например,

По условию задачи

- Сначала запишем выражение для полярного момента инерции вала, который изменяется по его длине при переходе от "тонкой" части к "толстой".

Определим опорные реакции. Для этого зададим начальные приближения

Уравнение равновесия:

Уравнение совместности деформаций (перемещение сечения А равно

нулю)

Опорные реакции определены:

Запишем по силовым участкам функцию, определяющую зависимость

крутящего момента от координаты сечения и построим эпюру крутящих

моментов (рис.4.2).

Введем ранжированную переменную х по длине вала

Рис.4.2. Эпюра крутящих моментов

- Сформируем функцию для полярного момента сопротивления кручению

3. Запишем выражение для эпюры максимальных касательных

напряжений как зависимость от диаметра d (рис.4.3):

Рис.4.3. Вид эпюры максимальных касательных напряжений для

некоторого произвольного значения диаметра d

Максимальные напряжения имеют место при  .

4. Найдем диаметр поперечного сечения D, при котором обеспечивается назначенный коэффициент запаса по пределу текучести в этом диапазоне изменения координаты х.

Для этого отыщем такие значения диаметра , при котором соответствующее значение максимального касательного напряжения  равно допускаемому напряжению  (по модулю).

Зададим начальное приближение:

(Критериальное условие прочности)

Найденное значения диаметра:

Вновь задаем ранжированную переменную х по длине вала

и строим эпюру максимальных касательных напряжений уже для найденного диаметра d0 (рис.4.4):

Рис.4.4. Эпюра максимальных  касательных напряжений

Из рис.4.4. следует, что максимальные касательные напряжения при

нигде не превышают .

5. Переходим к построению эпюры углов закручивания. Для этого

предварительно вычислим относительные углы закручивания

отдельных силовых участков

Проверим правильность вычислений. Сумма углов закручивания на

отдельных участках должна быть равна нулю. И действительно

Построим эпюру углов закручивания (рис.4.5):

Рис.4.5. Эпюра углов закручивания;