Семинар 1.  Растяжение - сжатие статически определимого бруса

Основные формулы при растяжении сжатии прямого бруса.

;       ;      ;      .

;

;    ;

Задача 1. Дано:  P1  , P2 , F1, F2, L, Е

Требуется построить эпюры:  Nx , σх , εх, ux,

Задача 2. Дано:  P  , q , F1, F2, L, Е

Требуется построить эпюры:  Nx , σх , εх, ux,

Семинар 2. Растяжение-сжатие статически неопределимого бруса

Задача 3. Дано:  P1  , P2 , F1, F2, L, Е

Требуется построить эпюры:  Nx , σх , εх, ux,

Задача 4. Дано:  P , q , F1, F2, L, Е, α , ΔT

Требуется построить эпюры:  Nx , σх , εх, ux,

Семинар 3.  Стержневые системы.

Задача 5 .   Дано:  P , F, , L, β, Е

Требуется определить продольные усилия и нормальные напряжения в стержнях, а также перемещение узла А

Задача 6. Дано  P , F, , L, β, Е, α, ΔT

Требуется записать систему уравнений для определения продольных усилий в стержнях.

Задача 7. Дано  P , F, , L, а,  Е, α, ΔT

Требуется записать систему уравнений для определения продольных усилий в стержнях.

Задача 8. Дано  P , F, , L, а, δ, β, Е, α, ΔT

Требуется записать систему уравнений для определения продольных усилий в стержнях.

Семинар 4.  Анализ плоского напряженного состояния

Задача 9 .   Дано:  (x, (

# Требуется найти значения  (n , (m  и  (nt

Задача 10 .   Дано:  (1 , (2, , (3, ( :   (3  = -(1  , (2 = 0,  ( =(/2

# Требуется найти значения  (n  и  (nt

Задача 11 .   Дано:  (1 , (2, , (3, (

# Требуется найти значения  (n  и  (nt

Задача 12 .   Дано: (x , (y , (z, (xy

Требуется найти значения  (1 , (2, , (3  и угол  (  между (1  и

осью х. Построить круги Мора.

Семинар 5.  Анализ напряженно-деформированного состояния

Основные уравнения упругости

Связь между напряжениями и деформациями при одноосном

растяжении

# Связь между напряжениями и деформациями при чистом сдвиге

# Закон Гука для трехосного напряженного состояния

Обобщенный закон Гука

;           ;

;          ;

;         .

# Относительное изменение объема

Удельная потенциальная энергия деформации

Удельная потенциальная энергия при одноосном напряженном

состоянии

Удельная потенциальная энергия при чистом сдвиге

Удельная потенциальная энергия при трехосном напряженном

состоянии

Удельная потенциальная энергия изменения объема и удельная

потенциальная энергия изменения формы

Связь между константами упругости  Е   , G   и  (

Задача 13 .   Дано:  P , а, h , ( , Е

Требуется найти напряжения на гранях прямоугольного элемента и относительные деформации элемента в направлении координатных осей при условии, что в результате действия сжимающей силы   P высота  элемента  h  сравняется с глубиной паза а  .

Задача 14 .   Дано: (x , (y , (xy , а  и  (

Требуется найти удлинение диагонали d прямоугольного элемента.

Задача 15 .   Дано P , а, ( , ( , Е

Требуется найти напряжения на гранях прямоугольного элемента и относительные деформации элемента в направлении координатных осей при условии, что в результате действия сжимающей силы   P

## зазор (   между гранью элемента и гранью паза будет ликвидирован.

Семинар 6.   Кручение

Основные формулы.

Из геометрии деформации следует, что

Относительный угол закручивания

Закона Гука  для сдвига

С учетом закона Гука

.

Суммарный крутящий момент

,

где    -  полярный момент инерции сечения, равный

Зависимость угла закручивания от внешних крутящих моментов

\

- жесткость сечения при кручении.

Угол закручивания вала длиной  L

Для постоянных по длине бруса значений , G и

.

Касательные напряжений при кручении круглого вала как функция крутящего момента и расстояния от оси вала до выбранной точки сечения вала

.

- полярный момент сопротивления кручению

.

Задача 16 .   Дано: Значение m  и координаты сечений действия крутящих моментов    х1  , х2 , х3  и   х4, а также модуль сдвига G

и допускаемое напряжение [( ] и предельный относительный угол закручивания [( ].

Требуется построить эпюры крутящих моментов  Mx(x) ,   углов закручивания   ((x)   и вычислить диаметр вала D, удовлетворяющий условиям прочности и жесткости.

Задача 17 .   Дано: Диаметр вала d ,  размер a  ,  модуль сдвига G

и допускаемое напряжение [( ].

Требуется вычислить опорные реакции R1  и  R2  , построить эпюры крутящих моментов  Mx(x) ,  максимальных напряжений  ((х) , углов закручивания   ((x)   и определить предельное значение крутящего момента М   из условия прочности.

Семинар 7.   Изгиб

Чистый изгиб

Из геометрии деформации следует, что относительная деформация  (x выделенного волокна будет равна

;        ;

В соответствии с законом Гука для одноосного растяжения

Изгибающий момент    MZ   , создаваемый напряжениями σx, равен

,

где

Для напряжений имеем

,

и, с учетом закона Гука получаем для относительных деформаций

,

где EIZ – жесткость сечения балки при изгибе.

Поперечный изгиб

Формула для касательных напряжений при поперечном изгибе

,       где

##### Напряженное состояние при поперечном и чистом изгибе балки

Дифференциальные зависимости Журавского

(1)

(2)

(3)

Задача 18.   Дано: Балка, нагруженная сосредоточенной силой  Р

Требуется определить опорные реакции R1 и R2 и построить эпюры поперечных сил Qy и изгибающих моментов Mz

Задача 19.  Дано: Балка, нагруженная сосредоточенным моментом М

Требуется определить опорные реакции R1 и R2 и построить эпюры поперечных сил Qy и изгибающих моментов Mz

Задача 20.   Дано: Балка, нагруженная распределенной нагрузкой q

Требуется определить опорные реакции R1 и R2 и построить эпюры поперечных сил Qy и изгибающих моментов Mz

Задача 21.   Дано: Балка, нагруженная сосредоточенной силой  Р,

сосредоточенным моментом М   и распределенной нагрузкой q .

Требуется определить опорные реакции R1 и R2 и построить эпюры поперечных сил Qy и изгибающих моментов Mz

Задача 22.   Дано: Балка, нагруженная сосредоточенной силой  Р,

сосредоточенным моментом М   и распределенной нагрузкой q .

Требуется определить опорные реакции и построить эпюры поперечных сил Qy и изгибающих моментов Mz

Семинар 7а.   Продолжение темы «Изгиб»

Задача 23.  Стальная балка нагружена сосредоточенной силой Р, распределенной нагрузкой q и сосредоточенным изгибающим моментом М

q = P/a ;       M = Pa;    Р = 10 кН ;  а  = 1 м.

Требуется:

- Определить опорные реакции.

- Построить эпюры поперечных сил Qy  и изгибающих моментов Мz .

- Подобрать поперечное сечение балки в виде двутавра, приняв допускаемое значение напряжения равным 160 МПа.

- Для сечения балки, находящемся на расстоянии а/2 от левой опоры А, построить эпюры нормальных σx и касательных  τxy  напряжений.

- Провести анализ напряженного состояния в точке перехода полки балки в стенку в зоне растяжения на уровне минимальной ширины поперечного сечения. Результаты анализа (значения и направления главных напряжений) представить графически.

Задача 24.  Опора В балки задачи 22 перемещена в левый конец балки.

Требуется построить эпюры поперечных сил Qy  и изгибающих моментов Мz .

Семинар 8.    Перемещения при изгибе.

Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки

Сечение балки на расстоянии  х  от начала координат будет развернуто на угол   θ, причем

.

## Известно уравнение

,

где   ρ   -   радиус кривизны,   MZ (x)  -  эпюра изгибающего момента,  EIZ  - жесткость сечения балки при изгибе.

Из курса аналитической геометрии известно, что кривизна кривой равна

Поскольку прогибы малы и первая производная  у' << 1 , то с большой точностью

и получаем дифференциальное уравнение изогнутой оси балки

.

Интегрируем это уравнение.

Угол поворота сечения будет равен

,

прогиб -

.

Постоянные интегрирования  c   и  d  находят из условий, налагаемых опорами балки на  линейные и угловые перемещения.

## Теорема Кастилиано

или               (14.13)

Частная производная от потенциальной энергии системы по силе равна перемещению точки приложения силы вдоль направления действия этой силы.

Интеграл Мора

Задача 25.  Консольная балка нагружена сосредоточенным изгибающим моментом М . Известны длина балки L, модуль упругости Е  и  осевой момент инерции Iz  .

Требуется вычислить угол поворота конца балки  А  с использованием дифференциального уравнения изогнутой оси балки

Задача 26.  Консольная балка нагружена сосредоточенным изгибающим моментом М . Известны длина балки L, модуль упругости Е  и  осевой момент инерции Iz  .

Требуется вычислить угол поворота конца балки  А  с использованием теоремы Кастилиано.

Задача 27. Консольная балка нагружена сосредоточенным изгибающим моментом М . Известны длина балки L модуль упругости Е  и  осевой момент инерции Iz  .

Требуется вычислить прогиб конца балки А  с использованием теоремы Кастилиано и метода фиктивной силы..

Задача 28. Балка в виде четверти окружности нагружена сосредоточенной силой Р . Известны радиус изгиба балки R модуль упругости Е  и  осевой момент инерции Iz  .

Требуется вычислить перемещение конца балки А в горизонтальном и вертикальном направлениях с использованием интеграла Мора.

Семинар 8а.    Продолжение темы «Перемещения при изгибе»

Задача 29.  Балка нагружена сосредоточенной силой Р, распределенной нагрузкой q и сосредоточенным изгибающим моментом М .

q = P/a ;   M = Pa;    Р = 10 кН ;  а  = 1 м , b = 10 см, h = 20 см,

Е = 2.105 МПа.

Требуется вычислить прогиб сечения балки А  и угол поворота сечения В с использованием интеграла Мора.

Задача 30.  Балка нагружена сосредоточенной силой Р, распределенной нагрузкой q и сосредоточенным изгибающим моментом М .

q = P/a ;   M = Pa;    Р = 10 кН ;  а  = 1 м , b = 10 см, h = 20 см,

Е = 2.105 МПа.

Требуется вычислить прогиб сечения балки А  и угол поворота сечения В с использованием интеграла Мора.

Семинар 9.  Сложное сопротивление

Нормальные напряжения

σx= σx(Nx)+ σx(Му)+ σx(Мz)

## Для левовинтовой системы координат

## ..

## Для правовинтовой системы координат

.

## Уравнение для нейтральной оси имеет вид

# Касательные напряжения

τxy(Qy)

τxz(Qz)

τ

τxt(Mx)

Для круглого вала в расчет принимают только напряжения, обусловленные крутящим моментом

Частные случаи сложного сопротивления

Косой изгиб

Задача 31.   Поперечное сечение консольной балки – прямоугольный равнобедренный треугольник.

Требуется вычислить предельную длину балки L, если допускаемое напряжение  [σ] = 100 МПа , а = 5 см, P = 20 кН.

Внецентренное растяжение (сжатие)

Задача 32.  Стержень нагружен двумя силами, действующими вдоль нижних ребер

Требуется найти положение нейтральной оси

в сечении стержня, отстоящем от

конца на расстоянии  L  при условии, что

Р = 10 кН , h = 5 см, b = 10 см  и  L = 1 м.

Изгиб с кручением

Задача 33.  Вал круглого сечения нагружен силой  Р с помощью рычага.

Требуется дать анализ напряженного состояния в точке А, если

D = 10 см,   L = 1 m,    P = 100 кН.

Считая, что допустимое напряжение  [(] = 150 МПа, проверить прочность стержня по третьей теории прочности.

Семинар 9а.  Продолжение темы «Сложное сопротивление»

Задача 34.  Дан пространственный брус круглого поперечного сечения.   q = P/a ;   M = Pa;    Р = 2 кН ;  а  = 1 м ,  Е = 2.105 МПа,   [(] = 200 МПа.

Требуется:

- Построить эпюры изгибающих и крутящих моментов

- Найти допустимый диаметр D по третьей теории прочности.

- Вычислить вертикальное и горизонтальное перемещения конца бруса А.

Семинар 10.  Устойчивость упругих ситем

1740 год. Эйлер, задача об  устойчивости сжатого стержня

## Уравнение упругой линии

## Однородное дифференциальное уравнение

Формула Эйлера имеет вид:

.

Формула Эйлера с учетом условий закрепления концов стержня:

;

Минимальный радиус инерции  imin:

Гибкость стержня  (

Условие применимости формулы Эйлера

## Задача 35.  Стальной прямоугольный брус жестко заделан с двух концов при температуре –20 С0. При какой температуре брус потеряет устойчивость, если  L  = 5 м, b = 10 см, h = 20 см,

Е = 2.105 МПа,   (  = 12,5.10-6 1/С0.

Задача 36.  Найти толщину стенки трубы АВ, используемой в качестве подкоса, если   Е = 2.105 МПа,  L  = 2 м,  q  = 10 кН/м,

D = 10 см.

Задача 37.  Стальной стержень длиной L , шириной  b   и толщиной h  изогнут в виде лука с упругим прогибом  (   посередине. Концы изогнутого стержня связаны тетивой.

Е = 2.105 МПа,  L  = 1 м,   b = 25  мм,   h = 2,5 мм, ( = 5 см.

Требуется:

- Найти усилие в тетиве и наибольшее напряжение в изогнутом стальном стержне.

- Оценить, как изменится усилие растяжения в тетиве, если материал стержня заменить на алюминиевый сплав.

Семинар 11.   Тонкостенные оболочки

Формула Лапласа:

Условие равновесия отсеченной части оболочки:

Задача 38.  Сосуд в виде конуса наполнен жидкостью с удельным весом  ( . Известны значения  R  и   H  .

Требуется построить эпюры тангенциальных и меридиональных напряжений и рассчитать толщину стенки сосуда, используя третью теорию прочности.

Задача 39.  Конический сосуд со сферической крышкой полностью наполнен жидкостью с удельным весом  ( . Под крышкой создано давление газа q  . Известны значения  R  и   H  .

Требуется построить эпюры тангенциальных и меридиональных напряжений и рассчитать толщину стенки сосуда, используя третью теорию прочности.

Задача 40.  Конические сосуды равной высоты полностью наполнены жидкостью с удельным весом  ( . Известны значения  R,  r  и   H  .

Требуется построить эпюры тангенциальных и меридиональных напряжений.

Задача 41.  Цилиндрический сосуд с полусферической крышкой и коническим днищем наполнен жидкостью с удельным весом   (  , над жидкостью создано давление газа q  . Известны значения  R, h, z  и  H  .

Требуется построить эпюры тангенциальных и меридиональных напряжений и рассчитать толщину стенки сосуда, используя вторую теорию прочности.

# Text boxes

L

L

L

L

х

0

F1

L

L

2L

х

0

F1

F2

P

q

L

L

L

L

х

0

F1

L

L

2L

х

0

F1

F2

P

q

# ΔT

β

L

P

А

ΔT

# F

# 2F

# F

L

(

(

# Р

0,5L

# Р

# F

# 2F

# F

ΔT

# Р

а

а

а

L

L

δ

а

а

# 2F

# F

# F

ΔT

# Р

а

L

L

β

t

n

(

(

t

n

(

(

(

(

2(

t

n

m

(/2

### Чистый

### сдвиг

x

P

Pa

QY

P

-P

a

a

P

Z

Y

x

τXY

σX

MZ

+

–

+

+

–

P

R1

R2

a

2a

M

R1

R2

a

2a

q

R1

R2

a

2a

M

P

q

R1

R2

a

2a

P

А

2q

a

2M

a

a

q

В

а/2

P

А

2q

a

2M

a

a

q

В

а/2

A

x

M

L

O

A

x

M

L

O

M

x

O

A

L

A

Р

R

b

P

А

2q

a

M

a

a

q

В

а/2

h

a

P

А

2q

a

M

a

a

q

В

а/2

h

b

P

А

2q

a

M

a

a

q

В

h

P

a

L

L

2P

P

b

h

z

y

x

А

P

L

L/2

D

2M

a

q

P

a

A

a

D

2P

h

y

x

y

y

z

L

b

h

L

b

q

B

L

2L

L

A

D

h

b

h

(

R

(

H

H

q

R

(

r

R

(

(

H

r

R

q

R

H

(

h

z

q  = P/a

M  = Pa

a

M

a

a

q