ЗАДАНИЕ 3

Тонкостенный сосуд

Задача 3. Полусфера, цилиндр, конус

Дано:

Дан сосуд, который имеет полусферу сверху, конус снизу, цилиндрическую часть между ними. Сосуд подвешен на опоре, соединенной с цилиндром (рис.3.1). Цилиндр и конус наполнены жидкостью. В полусфере создано внутреннее давление газа q.

Рис.3.1. Сосуд, нагруженный внутренним давлением и силой веса жидкости

Радиусы цилиндра и полусферы

Высота цилиндра

Расстояние от конуса до опоры

Угол при вершине конуса

Внутреннее давление газа в полусфере

Удельный вес жидкости

Допускаемое напряжение

Требуется:

1. Построить эпюры тангенциальных и меридиональных напряжений

и   .

2. Рассчитать необходимую толщину стенки

Решение.

1. Разместим начало координатной оси  х   в вершине конуса и на- правим ось  х  вверх. Рассмотрим последовательно все четыре силовые участка.

1.1. Конус

Высота конуса

На уровне  х   внутреннее давление равно сумме давления газа и гидростатического давления жидкости.

Радиус кривизны на этом же уровне     равен

На основании уравнения Лапласа тангенциальное напряжение как функция координаты х и толщины сосуда   равно

Уравнение равновесия отсеченной нижней части конуса (Рис.3.2.)

Меридиональное напряжение уравновешивает давление газа и вес жидкости в

нижней части конуса и в цилиндре над этой частью конуса.

Рис.3.2. Равновесие нижней части конуса

Из этого уравнения находим зависимость меридионального напряжения от координаты и толщины стенки

Можно рассуждать и иначе. Меридиональное напряжение уравновешивает давление газа и гидростатическое давление на уровне x и вес жидкости в нижней части конуса.

1.2. Цилиндрическая часть ниже опоры,

# Давление на этом уровне равно

Радиус кривизны постоянен:

На основании уравнения Лапласа имеем для тангенциального напряжения:

Уравнение равновесия отсеченной нижней части цилиндра с конусом (рис.3.3):

Рис.3.3. Равновесие нижней части цилиндра и конуса

Меридиональное напряжение уравновешивает давление газа и весь вес жидкости в конусе и в цилиндре над конусом.

Из этого уравнения находим зависимость меридионального напряжения от координаты и толщины стенки для второго участка:

1.3. Цилиндрическая часть выше опоры,

Тангенциальное напряжение равно тангенциальному напряжению на втором участке

Рис.3.5. Равновесие верхней части  цилиндра и полусферы

Рис.3.4. Равновесие нижней части цилиндра c опорой и конуса

Меридиональное напряжение проще всего найти из условия равновесия верхней части.

Уравнение равновесия отсеченной верхней части (рис.3.5.)

Из этого уравнения  получаем выражение для меридионального напряжения на третьем участке

Меридиональное напряжение можно найти и из условия равновесия нижней части сосуда. В этом случае надо учесть реакцию опоры  Q  (рис. 3.4.), равную весу жидкости в сосуде

Уравнение равновесия нижней части

1.4. Сферическая часть,

На основании уравнения Лапласа

Запишем зависимость тангенциальных напряжений от координаты  х  для всего сосуда:

Зависимость меридиональных напряжений от координаты  х для всего сосуда имеет вид:

Теперь построим эпюры тангенциальных и меридиональных напряжений

(рис.3.6). Зададим ранжированную переменную  x:

Рис.3.6. Эпюры тангенциальных и меридиональных напряжений

2. Определение допустимой толщины стенки.

Поскольку максимальное напряжение, как это следует из приведенных эпюр,  - это тангенциальное напряжение на конце первого силового участка, то для обеспечения прочности оно не должно превышать предельного.

(Критерий прочности)

Таким образом, нужная толщина стенки (с округлением в большую сторону) равна