ЗАДАНИЕ 5

Изгиб статически определимой балки

Дано:

Задана балка двутаврового поперечного сечения, нагруженная сосредо- точенной силой Р, распределенной нагрузкой  q  и двумя сосредоточен- ными изгибающими моментами  М1 и  М2 (рис.5.1).

Рис.5.1. Двухопорная балка

Модуль упругости материала балки :

Допускаемое напряжение для материала балки :

Рис.5.2. Поперечное сечение  двутавровой балки

Требуется:

1. Найти опорные реакции R1 и R2.

2. Построить эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов M.

3. Подобрать поперечное сечение балки по известному допускаемому   напряжению.

4. Построить эпюры углов поворота сечений балки    и  прогибов балки Y.

5. Для сечения, находящегося на расстоянии  а/2 от левого конца балки, построить эпюры нормальных () и касательных ()  напряжений.

6. Провести анализ напряженного состояния в месте перехода полки балки в стенку.

7. С применением интеграла Мора найти угол поворота сечения в точке В и прогиб в точке С.

Решение.

1. Для определения опорных реакции R1 и R2 запишем уравнения

равновесия и решим их относительно R1 и R2 с применением  функции Find. Зададим некоторые начальные значения неизвестных реакций:

Сумма проекций всех сил на вертикальную ось равна нулю:

Сумма моментов относительно опоры В равна нулю:

Таким образом, опорные реакции равны

2. Переходим к построению эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.  Для поперечных сил запишем функцию Q(x) на трех силовых участках и зададим ранжированные значения координаты х , отсчитывая ее от левого конца балки (рис.5.3).

Рис.5.3. Эпюра поперечных сил

Запишем теперь зависимость изгибающего момента от координаты

сечения (рис.5.4).

Рис.4.4. Эпюра изгибающих моментов

3.  Найдем поперечное сечение двутавровой балки, которое удовлетворит условиям прочности балки. Максимальное напряжение возникает в сечении над опорой В при х=5а. Оно не должно превышать допускаемого напряжения, поэтому требуемое значение момента сопротивления сечения изгибу W будет:

Анализ справочных данных по двутавровым балкам показывает, что наиболее близок к расчетному значению момент сопротивления профиляля

№ 45. Этот профиль имеет следующие размеры и моменты I  и  W:

4. Теперь, когда размеры сечения нам известны, можно приступить к исследованию деформаций балки. Угол поворота сечения есть интеграл от эпюры изгибающих моментов, деленной на жесткость сечения EI. Прогиб балки будет интеграл от угла поворота сечения

Постоянные интегрирования определим из условия равенства нулю прогиба Y(x) на опорах при  x=a  и  при  x=5a . Это даст систему из двух уравнений, которую мы решим относительно С1 и С2 с применением функции Find. Зададим начальные значения постоянных интегрирования:

Для левой опоры

Для правой опоры

Построим эпюру углов поворота сечения (рис.5.5).

Рис.5.5. Эпюра углов поворота сечений

Построим эпюру прогибов (упругую линию балки) Y(x) (рис.5.6).

Рис.5.6. Эпюра прогибов балки

5. Переходим к построению эпюр нормальных и касательных напряжений в сечении  x=a/2. Нормальные напряжения в этом сечении равны (рис.5.7).

Зададим ранжированную переменную y:

Рис.5.7. Эпюра нормальных напряжений

Касательные напряжения в этом же сечении зависят от координаты   y

следующим образом:

,

где S(y) - статический момент инерции той части площади поперечного сечения, которая расположена выше уровня координаты  y  , b1(y) - ширина сечения балки на уровне  y  . Запишем функции  b1(y)  и S(y) для данного сечения двутавра (рис.5.2). Для этого введем следующее обозначение:

Тогда

Рис.5.8. График функции, описывающей сечение двутавра

Построим теперь эпюру касательных напряжений (рис.5.9) .

Рис.5.9. Эпюра касательных напряжений

6. Определим теперь значения и направления главных напряжений в месте перехода полки двутавра в его стенку. Для этой точки координата y1 чуть больше (-h1). Поэтому положим:

Вычислим значения нормального и касательного напряжений в этой точке

Главные напряжения в этой точке будут равны:

Направление первого главного напряжения  определяется углом  между осью х и вектором этого главного напряжения:

Построим круг Мора для напряжений в заданной точке (рис.5.10).

Круг Мора в координатах  определяется его радиусом R и смещением центра окружности А по оси напряжений

Для верхней полуокружности имеем:

Запишем такую же функциональную зависимость между нормальными и касательными напряжениями для нижней полуокружности:

Уравнение для диаметра круга Мора, который проходит через центр окружности и точки с координатами   и  имеет вид

Зададим ранжированную переменную

Рис.5.10. Круг Mора для напряжений в заданной точке.

Точка пересечения прямой с окружностью имеет координаты, равные

нормальным и касательным напряжениям в  месте перехода полки в стенку

7.1. Определение угла поворота сечения в точке В.

Приложим в точке В единичный изгибающий момент и построим эпюру соответствующих изгибающих моментов (рис.5.11)

Рис.5.11. Балка, нагруженная единичным изгибающим моментом

Найдем опорные реакции

Построим соответствующую эпюру изгибающих моментов  (рис.5.12)

Рис.5.12. Эпюра изгибающих моментов от    единичного момента в точке В

Угол поворота сечения В будет равен

Из эпюры углов поворота сечения (рис.5.5) получаем.

Значения углов поворота сечения В, найденные различными методами, совпадают.

7.2. Определение прогиба балки в сечении С.

Приложим в точке С единичную силу    (рис.5.13) и построим эпюру соответствующих изгибающих моментов

Рис.5.13. Балка, нагруженная единичной силой

Найдем опорные реакции

Построим соответствующую эпюру изгибающих моментов (рис.5.14)

Рис.5.14. Эпюра изгибающих моментов от единичной силы в сечении С

Прогиб балки в точке С будет равен

Из эпюры прогибов балки (рис.4.6) получаем.

Абсолютные значения прогибов сечения С, найденные различными методами, совпадают.

Задача решена

Перход к содержанию