Курс «Основы сопротивления материалов и физики

прочности»

Курсовая работа для студентов факультета «Ф»

Задача № 1.

Брус заданных размеров с защемленными концами нагружен сосредоточенной осевой силой Р и распределенной нагрузкой с интенсивностью  q . На части бруса в процессе эксплуатации температура изменяется на  ΔТ . Значения Р ,  q ,   ΔТ , длины  а   и площади поперечного сечения F , а также физико-механические свойства материала бруса приведены в таблице 1.

Требуется.

- Определить опорные реакции.

- Построить эпюры, (предварительно записав соответствующие аналитические функции от координаты сечения х для нормальных сил  Nх(х) , напряжений σх(х) , относительных деформаций εх(х)  и осевых перемещений  uх(х)):.

  - Нормальных сил  Nх.

  - Нормальных напряжений σх.

  - Относительных линейных деформаций εх.

  - Осевых перемещений сечений uх.

3.    На участке бруса, где напряжение  σх  максимально, вычислить:

3.1. Относительные поперечные деформации.

3.2. Относительное изменение объема.

Таблица 1.

Варианты  исходных данных к задаче №1.

| № варианта | Сила Р, кН | Распределенная нагрузка q, кН/м | Температура, ΔТ, С0 | Площадь сечения F, см2 | Длина бруса а, м | Модуль упругости Е, МПа | Коэффициент Пуассона, μ | Коэффициент теплового расширения α, 1/С0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 400 | 5 | 15 | 0,1 | 2,0.105 | 0,3 | 12.10-6 |
| 2 | 75 | 500 | -10 | 20 | 0,2 | 1,0.105 | 0,35 | 16.10-6 |
| 3 | 70 | 600 | 20 | 25 | 0,3 | 0,7.105 | 0,25 | 17.10-6 |
| 4 | 65 | 700 | -5 | 30 | 0,2 | 2,0.105 | 0,3 | 12.10-6 |
| 5 | 60 | 800 | 15 | 25 | 0,1 | 1,0.105 | 0,35 | 16.10-6 |
| 6 | 55 | 700 | -15 | 20 | 0,4 | 0,7.105 | 0,25 | 17.10-6 |
| 7 | 50 | 800 | -10 | 25 | 0,2 | 2,0.105 | 0,3 | 12.10-6 |
| 8 | 55 | 700 | -5 | 22 | 0,3 | 1,0.105 | 0,35 | 16.10-6 |
| 9 | 60 | 600 | 15 | 28 | 0,1 | 0,7.105 | 0,25 | 17.10-6 |
| 10 | 65 | 550 | 10 | 30 | 0,2 | 2,0.105 | 0,3 | 12.10-6 |
| 11 | 70 | 400 | -20 | 25 | 0,6 | 1,0.105 | 0,35 | 16.10-6 |
| 12 | 75 | 500 | -7 | 20 | 0,5 | 0,7.105 | 0,25 | 17.10-6 |
| 13 | 80 | 600 | 9 | 15 | 0,4 | 2,0.105 | 0,3 | 12.10-6 |
| 14 | 85 | 700 | -18 | 30 | 0,3 | 1,0.105 | 0,35 | 16.10-6 |
| 15 | 75 | 800 | 8 | 22 | 0,2 | 0,7.105 | 0,25 | 15.10-6 |
| 16 | 70 | 900 | 12 | 14 | 0,1 | 2,0.105 | 0,3 | 12.10-6 |
| 17 | 65 | 600 | 15 | 25 | 0,1 | 1,0.105 | 0,35 | 16.10-6 |
| 18 | 60 | 500 | -21 | 20 | 0,2 | 0,7.105 | 0,25 | 13.10-6 |
| 19 | 55 | 400 | -10 | 15 | 0,3 | 2,0.105 | 0,3 | 12.10-6 |
| 20 | 60 | 700 | -15 | 20 | 0,4 | 1,0.105 | 0,35 | 16.10-6 |
| 21 | 65 | 800 | 7 | 32 | 0,4 | 0,7.105 | 0,25 | 14.10-6 |
| 22 | 70 | 600 | 10 | 22 | 0,5 | 2,0.105 | 0,3 | 12.10-6 |
| 23 | 75 | 500 | 23 | 16 | 0,5 | 1,0.105 | 0,35 | 16.10-6 |
| 24 | 80 | 900 | -27 | 20 | 0,4 | 0,7.105 | 0,25 | 10.10-6 |
| 25 | 90 | 550 | 20 | 25 | 0,3 | 2,0.105 | 0,3 | 12.10-6 |