Задача № 3.

Ступенчатый вал, назначенный диаметра которого равен d и оба конца которого жестко защемлены, закручивается парами сил.

Требуется:

- Построить эпюру крутящих моментов.

- Построить эпюру максимальных касательных напряжений.

- Из условий прочности определить необходимый диаметр вала D.

- Построить эпюру углов закручивания для вала, удовлетворяющего условиям прочности.

Принять для расчетов:

- Предел текучести материала вала при растяжении σТ  = 250 МПа.

- Предел текучести при кручении   τТ = 0,6.σТ.

- Коэффициент запаса прочности n = 1,6.

- Модуль сдвига материала вала G = 8.104 МПа

Исходные данные для расчетов приведены в табл.3.

Таблица 3.

Варианты исходных данных к задаче 3.

| Номер варианта | Крутящий момент М, кН,м | Длина участка вала, а, м | Назначенный диаметр вала, d, cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0,5 | 15 |
| 2 | 100 | 0,2 | 16 |
| 3 | 90 | 0,4 | 17 |
| 4 | 110 | 0,5 | 18 |
| 5 | 50 | 0,6 | 19 |
| 6 | 60 | 0,7 | 10 |
| 7 | 70 | 0,8 | 11 |
| 8 | 80 | 0,7 | 12 |
| 9 | 90 | 0,6 | 13 |
| 10 | 100 | 0,8 | 14 |
| 11 | 110 | 0,9 | 15 |
| 12 | 120 | 1,0 | 16 |
| 13 | 110 | 0,2 | 17 |
| 14 | 100 | 0,3 | 18 |
| 15 | 90 | 0,4 | 19 |
| 16 | 80 | 0,5 | 20 |
| 17 | 70 | 0,6 | 19 |
| 18 | 60 | 0,7 | 18 |
| 19 | 50 | 0,8 | 17 |
| 20 | 60 | 0,9 | 16 |
| 21 | 70 | 1,0 | 15 |
| 22 | 80 | 0,9 | 14 |
| 23 | 90 | 0,6 | 13 |
| 24 | 100 | 0,4 | 12 |