Семинар 3. Интегрирование уравнений движения для простейших механических систем

Задача 1. Найти обобщенные координаты  и , если дана функция Лагранжа механической системы и начальные условия:

a).  , , , .

б). , , , , .

в). , , , , .

Задача 2. Горизонтальная спица, по которой без трения может скользить маленькая бусинка, вращается с постоянной угловой скоростью  вокруг вертикальной оси, проходящей через один из ее концов (см. рисунок; вид сверху). Найти зависимость расстояния от бусинки до оси вращения. В начальный момент бусинка находилась на расстоянии  от оси вращения и не скользила по спице.

Задача 3. Математический маятник  длиной  отклонен в вертикальной плоскости от положения равновесия на угол  и свободно отпущен, т.е. . Определить зависимость силы реакции стержня  от времени. Построить график зависимости .

Задача 3. Гладкий стержень может вращаться в горизонтальной плоскости  вокруг вертикальной оси  с постоянной угловой скоростью . На стержне находится пружина длиной  и жесткостью . к концу пружины прикреплено тело , которое может скользить вдоль стержня без трения. В начальный момент времени  стержень располагался вдоль горизонтальной  оси , пружина была не растянута и тело покоилось. Определить закон движения тела после того, когда стержень начнет вращаться. Исследовать характер движения тела.

Задача 5. Тело  прикреплено к пружине жесткостью  и может двигаться без трения в горизонтальном направлении (вдоль оси ). Маятник длиной  и массы  прикреплен к телу  и может колебаться в вертикальной плоскости . Определить закон движения системы, если в начальный момент времени тело  покоилось, а маятник был отклонен на угол  от вертикального положения  и свободно отпущен. (Начало координат поместить в положение равновесия тела ).

Домашнее задание

Задача 1. Найти обобщенные координаты  и , если дана функция Лагранжа механической системы и начальные условия:

,  , , , .

Задача 2. Невесомая нить длиной  перекинута через легкий блок с пренебрежимо малыми размерами. К концу нити прикрепили груза массой  и . Грузы могут двигаться только вертикально. Сколько степеней свободы имеет эта система. Взяв в качестве обобщенной координаты длину участка нити от блока до первого тела, написать функцию Лагранжа. Найти зависимость расстояний от тел до блока как функцию времени, если в начальный момент система покоилась, а длины участков нити от блока до тел были одинаковы.