## Slide 1: Лекция 5. Цель. Рассмотреть ядерный исследовательский реактор как источник излучений для реакторных испытаний. Познакомить слушателей с техническими характеристиками исследовательских реакторов Российской Федерации. Обосновать выбор реакторов для последующего детального рассмотрения. Дать общие представления о типовом исследовательском реакторе ИРТ.
План.
1. Исследовательский реактор как источник излучений.
2. Исследовательские ядерные реакторы Российской Федерации.
3. Исследовательский реактор ИРТ.

## Slide 2: Ядерный реактор как источник излучений уникален: это и по диапазону энергий излучений и по их интенсивности и по качественному составу , и, наконец, по характеру изменений потоков излучений во времени.
Задача реакторных испытании состоит в том, чтобы определить ресурс изделия или свойство материала при суммарном воздействии реакторных излучений на объект испытаний.
Естественно, что в определенных случаях, когда в результате испытаний выявлены эффекты, физическая сущность которых может быть понята при использовании потоков излучений с определенными, заранее известными качественными характеристиками, такие испытания могут быть поставлены.

## Slide 3: Действующие исследовательские ядерные реакторы России.
№ | Название. Предприятие. Место. Тип. | Мощность (МВт) | Год пуска
В таблице представлены:
наименование (аббревиатура) реактора и предприятия, местоположение,
тип (бассейновый, корпусной, кипящий, канальный, быстрый, жидкометаллический.)
мощность.
год пуска.
Ниже будут рассмотрены исследовательские реакторы 3-х типов: тепловые, промежуточные и быстрые и наиболее подробно рассмотрим реакторы:
-ИРТ-2000 и ИВВ-2, как примеры реакторов на тепловых нейтронах;
- на промежуточных нейтронах СМ-2;
- на быстрых нейтронах БР-10,
- реактор МИР, специально приспособленный для испытания тепловыделяющих сборок (ТВС).
1 | ИР-8. РНЦ КИ. Москва. Бассейновый | 8 | 1957
2 | ВВР-М. ПИЯФ. Гатчина. Бассейновый | 18 | 1959
3 | БР-10. ФЭИ. Обнинск. Быстрый, жидкометаллический. | 10 | 1960
4 | СМ. ГНЦ РФ НИИАР. Димитровград. Корпусной. | 100 | 1961
5 | ВВР-Ц. Филиал НИФХИ. Обнинск. бассейновый. | 15 | 1964
6 | ВК-50. ГНЦ РФ НИИАР. Димитровград. Корпусной, кипящий. | 200 | 1965
7 | МИР. ГНЦ РФ НИИАР. Димитровград. Канальный. | 100 | 1966
8 | ИВВ-2М. СФ НИКИЭТ. Заречный. Бассейновый. | 15 | 1966
9 | ИРТ. МИФИ. Москва. Бассейновый. | 2,5 | 1967
10 | ИРТ-Т. НИИЯФ ТПИ. Томск. Бассейновый. | 6 | 1967
11 | БОР-60 (опытный). ГНЦ РФ НИИАР. Димитровград. Быстрый, жидкометаллический. | 60 | 1969
12 | РБТ-6. ГНЦ РФ НИИАР. Димитровград. Бассейновый. | 6 | 1975
13 | РБТ-10/1. ГНЦ РФ НИИАР. Димитровград. Бассейновый. | 10 | 1983
14 | РБТ-10/2. ГНЦ РФ НИИАР. Димитровград. Бассейновый. | 10 | 1983

## Slide 4: Основными показателями реактора как источника излучения для реакторных испытаний является его нейтронный поток и энергетический спектр нейтронов.
В зависимости от местоположения облучательного устройства в конкретном канале реактора, заполнении канала , конструкционных материалов, из которых выполнена облучательное устройство, зависит энергетический спектр нейтронного потока, падающего на испытуемый образец, и его интенсивность.
При подготовке реакторного эксперимента проводится мониторинг местоположения испытуемого образца.

## Slide 5: Рассмотрим исследовательские реакторы 3-х типов: тепловые, промежуточные и быстрые. Наш интерес к ним будет сосредоточен на возможностях их использования для проведения реакторных испытаний.
Подробно будут рассмотрены реакторы:
-ИРТ-2000 (как прототип), ИРТ-МИФИ и ИВВ-2, как примеры реакторов на тепловых нейтронах;
- на промежуточных нейтронах СМ-2;
- на быстрых нейтронах БР-10,
- реактор МИР, специально приспособленный для испытания тепловыделяющих сборок (ТВС).

## Slide 6: Реактор ИРТ-2000 (исследовательский реактор типовой, мощностью 2000 кВт, бассейнового типа, водо-водяной) предназначен для проведения научно-исследовательских работ в НИИ и ВУЗах.
Экспериментальные направления, которые предполагалось развивать на ИРТ:
1) измерение нейтронных сечений;
2) гамма-спектроскопия;
3) опыты по дифракции и поляризации нейтронов;
4) изучение замедляющих свойств смесей;
5) действие излучения на вещества;
6) радиационная химия;
7) радиационная генетика.
На базе проекта ИРТ-2000 разработано несколько модификаций.
Изменения в основном коснулись конфигурации активной зоны, материалов замедлителя нейтронов, отражателя, системы охлаждения и используемых ТВС.

## Slide 7: Реактор ИРТ-МИФИ является базовой установкой Атомного центра МИФИ. Это единственный атомный реактор в РФ в составе многопрофильного учебного заведения. Реактор находится под контролем государственных органов надзора и МАГАТЭ.
За 40 лет в различных формах учебной работы на реакторе и в его исследовательских комплексах участвовали более
17 тысяч студентов МИФИ.
Более 7 тысяч школьников, студентов, сотрудников других организаций и вузов в форме лекций-экскурсий ознакомились со спецификой эксплуатации и использования реактора.
Результаты научных исследований на ИРТ отражены в 120 диссертациях, 15 из которых- докторские, опубликованы в более чем 2000 научных статей [7].

## Slide 8
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
14
16
17
18
19
11
21
20
22
№ | Тип | (Плотность потока)*109 н/см2с | № | Тип | (Плотность потока)*109 н/см2с
1 | ВЭК | 2000 | 12 | ГЭК- горизонтальный | 1,5
2 | ГЭК | 1,5 | 13 | ВЭК- вертикальный | 1000
3 | ВЭК | 730 | 14 | ГЭК | 1,0
4 | ГЭК | 2,2 | 15 | ВЭК | 420
5 | ВЭК | 1000 | 16 | ЦЭК- центральный | 16000
6 | ГЭК | 1,5 | 17 | ВЭК | 370
7 | ВЭК | 1000 | 18 | АЗ- активная зона | 
8 | ГЭК | 1,4 | 19 | ВЭК | 260
9 | ВЭК | 810 | 20 | КЭК- касательный | 0,6
10 | ГЭК | 10 | 21 | ТК- тепловая колонна | 2,0
11 | ВЭК | 2500 | 22 | Биологическая | защита
Картограмма реактора ИРТ-МИФИ.
Распределение нейтронных потоков по экспериментальным каналам
при мощности 1 МВт.
Цветом выделены: активная зона и биологическая защита.

## Slide 9: Схематическое представление вида сверху на площадку 3-его этажа реактора ИРТ-МИФИ.
Позиции:
1- Экспериментальный канал установленный вместо кассеты активной зоны.
2- Экспериментальный канал установленный рядом с активной зоной.
3- Экспериментальный канал установленный на причальном устройстве бассейна реактора.
4- Экспериментальный канал установленный в хранилище «сухих» каналов.
5- Защитное стеклянное окно пультового помещения.
6- Пультовое помещение (пультовая).
7- Уровень 3-его этажа физического зала реактора.
8- Бассейн реактора.
9- Активная зона.
Назначение:
- позиции 1 и 2 предназначены для облучения в добавление к штатным каналам реактора.
- позиции 3 и 4 предназначены для временной спада
гамма-активности экспериментальных устройств .
Последовательность технологических операций:
1. Облучение в позициях 1, 2 и в штатных каналах.
2.Перемещение облучательного устройства в позицию 3 или 4 в зависимости от уровня гамма-активвности по отношению к допустимого.
3. Перемещение облучательного устройства в позицию 3, выдержка, перемещение в позицию 4.
2
1
3
4
5
6
8
9
7

## Slide 10: Схематическое представление разреза бассейна реактора ИРТ-МИФИ
Позиции:
1.Уровень первого этажа.
2. Биологическая защита реактора.
3. Эжекторный насос.
4. Установочная плита реактора.
5. Облучательное устройство в
экспериментальном канале реактора.
6. Активная зона.
7.Экспериментальный канал.
8.Выход теплоносителя.
9.Биологическая защита экспериментального канала.
10. Направление движения теплоносителя.
11. Крышка реактора.
12. Уровень 3-его этажа физического зала.
10
11
2
6
7
4
3
8
12
1
5
9

## Slide 11: Гетерогенный водо-водяной реактор на тепловых нейтронах ИРТ-МИФИ сооружен в соответствии с типовым проектом ТП-3304М. Активную зону составляют тепловыделяющие сборки ИРТ-2М и ИРТ-3М.
Режим работы реактора определяется требованиями экспериментальных программ.
Как правило реактор эксплуатируется недельными циклами по 100 часов с годовым временем работы на мощности до 5000 часов.
Запас реактивности и суммарная эффективность органов компенсации реактивности обеспечивают возможность эксплуатации реактора без перегрузки ТВС до энергровыработки 140 МВт-суток.
Радиационная безопасность обеспечивается следующими барьерами:
- матрица твэлов обладает слабой способностью растворения в воде,
- защитная оболочка твэла из алюминиевого сплава позволяет своевременно обнаружить дефектную ТВС и удалить ее из активной зоны реактора из-за значительного интервала времени поступления продуктов деления в теплоноситель.
- вода бассейна реактора.
- железобетонный бассейн реактора, облицованный алюминием и закрытый защитной крышкой.
- замкнутая конструкция физического зала.