## Slide 1: Лекция 7. Цель. Познакомить слушателей с техническими характеристиками исследовательского реактора CМ-2, устройством активной зоны и его возможностями для проведения реакторных испытаний. Рассмотреть картограмму активной зоны и распределения потоков излучений по экспериментальным каналам.
План.
1. Исследовательский реактор СМ-2- пример достижения максимально возможных значений плотностей нейтронных потоков. Направления научных исследований и возможности постановки реакторных испытаний.
2. Тепловыделяющие сборки СМ-2 и возможная их модернизация, пути повышения плотностей нейтронных потоков.
3. Картограмма, исследовательские каналы, распределения потоков излучений.

## Slide 2: Реактор СМ-2 предназначен для проведения научно-исследовательских работ, связанных с использованием интенсивных потоков быстрых и тепловых нейтронов.
На СМ-2 предполагалось проводить следующие работы:
I) получение новых трансурановых элементов;
2) изучение делящихся и конструкционных материалов в потоках нейтронного и гамма-излучений при температурах от 20 до 2000 К в различных средах (газ, вода под давлением от 5 до 135 МПа, жидкий металл и т.д.);
3) исследование спектров промежуточных нейтронов методами спектрометрии;
4) изучение спектров n - γ реакции;
5) изучение изотопов с малым периодом полураспада;
6)исследования по нейтронографии.

## Slide 3: Исследовательский корпусной реактор на промежуточных нейтронах СМ-2
Реактор СМ-2 стал одним из лучших в мире исследовательских реакторов для проведения реакторных испытаний в высоких нейтронных потоках. Максимальная плотность потока достигла рекордного уровня 3,3*1015 тн/см2с.
Высокая плотность потока тепловых нейтронов позволяет быстро накапливать трансураны.
Высокая плотность потока быстрых нейтронов позволяет проводить исследования материалов при облучении интегральным потоком 1022 н/см2 и выше за сравнительно короткое время (несколько месяцев), на других реакторах это время составляет годы.
Крышка
Корпус
Входной патрубок
Выходной патрубок
ТВС
Центральная полость
Бериллиевый отражатель
Входной патрубок
системы охлаждения
межкорпусных
поверхностей

## Slide 4: Фронтальный разрез и схематический вид сверху АЗ реактора СМ-2
1

## Slide 5
1
15
10
18
19
17
20 2 21 3 22 9 23 24 25
8
26
7
13
14
6
11 28 4 16 5 12 27
Позиции:
1-16: штатные вертикальные экспериментальные каналы (ВЭК)
17, 18,21,24,26: горизонтальные экспериментальные каналы (ГЭК)
19,25: дополнительные экспериментальные каналы (ДЭК)
20,22,27,28: местоположение
безканальных сборок (БКС)
ТВС
Блок отражателя
Картограмма активной зоны реактора СМ-2
Все каналы с автономным охлаждением имеют выход через крышку реактора в реакторный зал, через промежуточное надреакторное помещение, отделенное от зала бетонной защитой с отверстиями под пробки. Каналы в верхней части имеют герметичное уплотнение, позволяющее автономно извлекать устройства из каналов с помощью дистанционно-управляемого крана. Сборки могут быть помещены на выдержку в хранилище с водой или могут перебираться в защитной камере. Время перегрузки занимает от 20 до 40 минут. Защита реакторного зала позволяет производить перегрузки в процессе работы реактора при активности на сборках до 105 кюри.
При проведении внутриреакторных испытаний СМ-2 обладает следующими преимуществами:
I) интенсивные потоки нейтронного и гамма-излучения с различным спектральным составом;
2) высокие тепловыделения от гамма-излучения, что позволяет проводить испытания на конструкционных материалах без подогрева.

## Slide 6: Распределение нейтронных потоков по штатным каналам и сборкам реактора СМ-2
№ канала или сборки | Плотность потока нейтронов 1/см2с | Заполнение канала
1 (центр) (периферия) | 3,7*1014 4,1*1014 | Вода Вода
2 | 3,1*1014 | Воздух
3 | 2,3*1014 | Воздух
4 | 3,7*1014 | Воздух
5 | 3,7*1014 | Воздух
6 | 3,7*1012 | Вода
7 | 6,5*1012 | Воздух
8 | 4,6*1012 | Вода
9 | 4,6*1012 | Вода
10 | 4,6*1012 | Вода
11 | 3,8*1012 | Вода
12 | 1,3*1013 | Воздух
13 | 1,1*1014 | Воздух
14 | 3,7*1012 | Вода
15 | 8,4*1013 | Вода
16 | 5,3*1012 | Воздух
БКС | 2,4*1012 | Вода
ДЭК | 1,8*1014 | Вода
Примечание:
- поток тепловых нейтронов измерялся при стационарной мощности реактора
50 МВт.
- в центральном канале измерения потока нейтронов проводились на его периферии и в центре.
-заполнение канала влияет на значение нейтронного потока и определяет температурный режим облучательного устройства, помещенного в экспериментальный канал.
-БКС- Без канальная сборка-устройство (объём), заполненное теплоносителем, в которое может устанавливаться экспериментальный канал.
ДЭК- Дополнительный (но не штатный), экспериментальный канал.

## Slide 7
1
15
10
18
19
17
20 2 21 3 22 9 23 24 25
8
26
7
13
14
6
11 28 4 16 5 12 27
ТВС
Блок отражателя
Заполнение и назначение штатных каналов СМ-2
Заполнены водой (1,6,8,9,10,11,14,15):
три канала используются для получения трансурановых элементов ( центральный и два канала в отражателе);
- два низкотемпературных канала с водяным охлаждение используются для материаловедческих работ. Контур предусматривает охлаждение водой при температуре 30 °С при давлении 5 МПа ;
- два высокотемпературных канала охлаждаются водой под давлением 35 МПа с расходом 80 т/ч и температурой воды на входе 400 °С, они используются для испытания твэлов;
Заполнены газом или иной средой (2,3,4,5,7,12,13,16):
- пять каналов с газовым охлаждением для изучения делящихся материалов; охлаждение может осуществляться гелием при давлении 3-5 МПа и расходе 350 кг/ч.;
- один канал может охлаждаться жидким гелием или водородом для изучения повреждаемости материалов при низких температурах;
- канал с газовым охлаждением для испытаний при температурах до 2000 К;
- канал с жидкометаллическим теплоносителем для изучения поведения теплоносителей при температурах до 1000 К.

## Slide 8: Особенностью реактора СМ-2 является высокий уровень удельного энерговыделения в его активной зоне и отражателе (среднее 1,6 МВт/л, максимальное 4,8 МВт/л).
Спектр нейтронов в активной зоне жесткий,
а интенсивности высоки.
Наблюдается всплеск потока тепловых нейтронов
в центре реактора и в отражателе.
Поток быстрых и промежуточных нейтронов максимален и почти постоянен в активной зоне и падает в центральной и зоне отражателя.
Поток быстрых нейтронов уменьшается по высоте активной зоны .
Тепловыделение в материалах, связанное с поглощением
гамма-квантов, постоянно в замедляющей полости
и активной зоне и уменьшается в зоне отражателя.
Тепловыделения по высоте уменьшаются по логарифмическому закону.

## Slide 9: ТВЭЛ реактора СМ-2
L
H
δ
Δ
N | Δ мм | δ мм | L мм | H мм | qv Мвт/л | W м/с | N Мвт | Ф Тн/см2с | qF Мвт/м2
1 | 0,8 | 0,15 | 280 | 33,4 | 3-5 | 9 | 50 | 3*1015 | 7
2 | 0,8 | 0,15 | 350 | 33,4 | 5-10 | 12 | 100 | 3*1016 | 12
3 | 0,45 | 0,1 |  |  |  | 40 |  | 1017 | 58
Реактор СМ-2 имеет небольшую активную зону (0.42*0.42*0.25 м), окруженную отражателем из окиси бериллия. Активная зона, образованная из 28 кассет сечением 70*70 мм с пластинчатыми твэлами дисперсионного типа и высокоразвитой поверхностью охлаждения, установлена в корпусе реактора и работает при давлении 50 атм. Твэлы, содержащие уран 90% обогащения, покрыты никелевыми оболочками. В каждой кассете устанавливается 54 трёхслойных пластинчатых элемента толщиной 0,8 мм( сердечник толщиной 0,5 мм и оболочки по 0,15 мм).

## Slide 10: Фантастические проекты повышения плотности нейтронного потока.
Первый.
Эта установка представляет собой тор с набором активных зон импульсных уран-графитовых реакторов, импульс которых может составить около 10 19 н/см 2с.
Облучаемая мишень движется по тору, все время находясь
в максимуме потока. При числе активных зон порядка 1000 мощность реактора должна составлять 100 МВт, а время кампании - I час.
Считается, что экономически выгоден циклокотел с числом
активных зон ~ 10000, при этом скорость перемещаемой мишени в данном устройстве составит 100 м/с.
Второй.
Другой проект получения сверх интенсивных потоков нейтронов (1020н/см 2с) основан на технической реализации реакции типа:
D—> х*n или Р—> x*n
На один дейтон и протон в этой реакции появляются до x~65 нейтронов. Реакция может происходить при энергии протонов и дейтонов около 800-1000 Мэв. Для получения интенсивных потоков нейтронов необходимы сравнительно мощные потоки протонов и дейтонов, которые дают реакцию при взаимодействии с тяжелой мишенью.
1. АЗ-1
2. АЗ-2
3. АЗ-3
4. Корпус
- тор
5. Мишень
V=100 м/с