## Slide 1: Лекция 9. Цель. Познакомить слушателей с вопросами разработки и конструирования облучательных устройств для пассивных и активных реакторных испытаний. Обратить внимание на специфику конструкторских разработок облучательных устройств, последовательность проведения этой работы. Выделить наиболее важную задачу для разработки конструкции облучательного устройства- расчет поля температуры по его элементам. Приступить к постановке задачи расчета температурного поля.
План.
1. Общая схема последовательности стадий разработки облучательного устройства.
2. Обоснование необходимости тепловых расчетов облучательных устройств.
3. Постановка задачи о распределении температуры в облучательном устройстве.

## Slide 2: Разработка конструкции облучательного устройства сопряжена с необходимостью учета ряда специфических факторов:
-малые радиальные размеры реакторных каналов,
-внутренние тепловыделения в элементах конструкции устройства и испытуемом образце,
-влияние излучения на первичные преобразователи измеряемых величин,
-повышенные требования к надежности

## Slide 3: Схема последовательности стадий разработки облучательного устройства.
В схеме присутствуют все основные стадии конструкторской разработки, используемые при создании конструкций в машиностроении.
Можно выделить три стадии работы над проектом:
1. Разработка варианта компоновки облучательного устройства
(позиции 1,2,3,4).
2. Создание эскизного проекта (позиции 5,7,8,9)
3. Разработка рабочего проекта (позиции 10,11, 12,13).
Все стадии могут поддерживаться позицией 6 (Программы расчетов и проведение вычислений).
1.Техническое
задание
2.Объект испытаний
3.Место проведения испытаний
(ГЭК, ВЭК, ВКУ )
5.Схема
тепловых
расчетов
4.Вариант
компоновки
устройства
7. Эскизный проект.
6.Программы расчетов и проведение вычислений (6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5)
()
8.Схема расчетов деформаций и прочности
9.Типы и местоположения датчиков
10.Радиационная обстановка эксперимента
11.Рабочий проект
12.Оценка надежности
13.Изготовление макета, испытания, коррекция проекта
Программы расчетов: 6-1. Полей температуры, 6-2. Деформаций и прочности, 6-3. Радиационной обстановки,
6-4. Погрешностей, 6-5. Надежности.

## Slide 4: Специфические требования при разработке облучательных устройств.
Первая стадия:
- при формулировке задачи (позиции 1,2,3)
должны быть веские основания в необходимости постановки реакторного эксперимента ,
уделить внимание поиску прототипа облучательного устройства.
выбор места проведения испытаний зависит от степени влияния излучения на объект испытаний.
Вторая стадия:
уровень температуры, деформации , излучение влияют на тип и местоположение датчиков (первичных преобразователей измеряемых величин)
Третья стадия:
- стендовые, вне реакторные испытания макета и
оценка надежности,
- выбор конструкционных материалов облучательного устройства с учетом возможностей безопасной выгрузки его после штатных экспериментов.
1.Техническое
задание
2.Объект испытаний
3.Место проведения испытаний
(ГЭК, ВЭК, ВКУ )
5.Схема
тепловых
расчетов
4.Вариант
компоновки
устройства
7. Эскизный проект.
6.Программы расчетов и проведение вычислений (6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5)
()
8.Схема расчетов деформаций и прочности
9.Типы и местоположения датчиков
10.Радиационная обстановка эксперимента
11.Рабочий проект
12.Оценка надежности
13.Изготовление макета, испытания, коррекция проекта
Программы расчетов: 6-1. Полей температуры, 6-2. Деформаций и прочности, 6-3. Радиационной обстановки,
6-4. Погрешностей, 6-5. Надежности.

## Slide 5: Постановка задачи расчета поля температуры в облучательном устройстве
Расчет поля температуры облучательной установки позволяет на стадии проектирования:
- найти оптимальные размеры нагревателя,
- учесть температурные деформации элементов установки,
- произвести прочностной расчет,
-правильно наметить места расположения первичных преобразователей для измерения температур, деформаций, нагрузок.
В схематизированном виде установка представляет собой цилиндрическую конструкцию, симметричную относительно продольной оси и плоскости серединного поперечного сечения активной зоны ядерного реактора .
На оси установки между держателями (2) находится образец (I), вокруг которого установлены нагреватель (3), экран (4) и корпус камеры (5), представляющие полые соосные цилиндры.
По длине установка делится на зоны, отличающиеся условиями теплообмена, числом элементов, размерами их поперечных сечений и материалами.
Z=0
Z4
Z3
Z2
Z1
Z5
3-зона
4-зона
5-зона
2-зона
1-зона
1
4
5
3
2

## Slide 6: Основные допущения при расчете поля температуры в облучательном устройстве
В первых двух зонах нагреватель отдает тепло образцу и экранам, в остальных происходит отвод тепла от держателя через оболочку в окружающую среду.
Каждый элемент установки может иметь внутренние источники тепла, которые возникают за счет тормозного гамма -излучения или электронагрева.
Методика определения полей температуры в установке основывается на следующих допущениях:
1.Расчет производится для установившегося теплового режима.
2.Температура в поперечном сечении элементов принята одинаковой или усредненной по сечению.
3.Теплообмен между соседними элементами происходит в плоскости поперечного сечения установки.
4.Внутренние источники тепла в пределах каждой зоны равномерно распределены по всему объему элемента.
Z=0
Z4
Z3
Z2
Z1
Z5
3-зона
4-зона
5-зона
2-зона
1-зона
1
4
5
3
2

## Slide 7: Уравнение теплового баланса
Для любого элемента установки ,учитывая передачу тепла вдоль оси z теплопроводностью, наличие внутренних источников тепла, теплообмен с соседними элементами, или с окружающей средой , можно записать следующее уравнение теплового баланса:
λS (d2T/dz2 )+ qvS = q1 + q2 + q3 (1)
где
λ - теплопроводность материала элемента (Вт./м К ) ;
S - площадь поперечного сечения (м2);
qv - плотность внутренних источников тепла (Вт/м3 );
q1 - радиальный поток тепла между смежными элементами от излучения;
q2 - то же за счет теплопроводности через газ;
q3 -то же в окружающую среду
(для внутренних элементов установки q3= 0).

## Slide 8
Потоки тепла можно выразить:
а) от излучения:
q1 = σ0 Hε пр (T 4 – T14)
где
σ0 = 5,76* 10-8 Вт/м2К4 - коэффициент излучения абсолютно черного тела;
H- взаимная поверхность излучения смежных элементов, в данном случае равная периметру внутреннего элемента;
εпр -приведенный коэффициент черноты;
Т - температура излучающего элемента;
Т1 - температура поглощающего элемента;

## Slide 9
б) за счет теплопроводности через газ, заполняющий установку[11] :
q2 = 2 nk λг (T-T1) / ln(R/R1)
λг -теплопроводность газа в установке (Вт/мK); R - радиус излучающей поверхности (м); R1 - радиус поглощающей поверхности (м); nk = 0,062 ( Рг Gr )1/ 3 104<РгGr < 107 ;
nk = 0,22 ( Рг Gr )1/ 4 107<РгGr < 1010 ;
Pr = ν / a – критерий Прандля;
Gr = gβ∆TL3/ ν2 – критерий Грасгофа
g - ускорение силы тяжести;
β - коэффициент объемного расширения газа;
ν - коэффициент кинематической вязкости;
а - коэффициент температуропроводности;
∆T - разность температур теплопередающих поверхностей;
L - высота теплопередающих поверхностей;

## Slide 10
в) за счет теплоотдачи в окружающую среду:
q3 = α F(T-Tcp) (2)
где
α - коэффициент теплообмена со средой (Вт/м2 K),
F - наружная поверхность элемента на единицу длины (м);
Tcp - температура среды.
Потоки тепла излучением и теплопроводностью через газ можно представить в виде:
q2+ q1= h (T-T1)
где
h= (T3+T2T1+TT12+T13) σ0 Hε пр+ 2 nk λг (T-T1) / ln(R/R1)
приведенный коэффициент теплообмена, а ε пр определяется соотношением:
ε пр = (1/ε + (1/ε 1-1) R/R1)-1