Лекция 1.

«Понятие излучения. Реактор как источник излучений. Первичные и вторичные источники излучений. Задачи с источником на границе.»

1.1. Понятие излучения.

В рамках курса с учетом акцента на задачи радиационной защиты введем понятие излучения так. Излучение (ионизирующее излучение) – поток частиц или гамма-квантов, взаимодействие которых с объектом защиты приводит к изменениям последнего.

1.2. Поток излучения.

Совокупность переменных {,,E,t} называют точкой фазового пространства. Здесь:

( радиус-вектор пространственной точки,

( единичный вектор направления полета излучения,

E ( энергия излучения, t ( момент времени.

В рассматриваемой системе можно ввести функцию плотности излучения N(,,E,t) ( число частиц в единичном объеме около точки фазового пространства. Размерность этой величины ( частиц / м3(страд(эВ.

Для описания взаимодействия излучения со средой в рассматриваемой системе используется функция Ф=vN=Ф(,,E,t), называемой потоком излучения (плотностью потока излучения), где v ( скорость частиц. Размерность этой величины ( частиц / м2(страд(эВ(с.

1.3. Реактор как источник излучений.

В работающем реакторе основным источником нейтронов являются мгновенные нейтроны деления. Средняя энергия нейтронов спектра деления ( 2 МэВ. Основным источником гамма-квантов являются мгновенные и запаздывающие гамма-кванты деления и гамма-кванты радиоактивного захвата и неупругого рассеяния. Средняя энергия гамма-квантов деления ( 1 МэВ.

В таблице 1.1 для ключевых делящихся изотопов приведены: среднее число нейтронов (f и гамма-квантов (( f, образующихся при делении одного ядра, среднее число гамма-квантов (( c, образующихся при захвате одного нейтрона, доля запаздывающих нейтронов ( при делении тепловыми нейтронами.

В остановленном реакторе основной источник нейтронов определяется запаздывающими нейтронами. Основным источником гамма-квантов являются запаздывающее гамма-излучение осколков деления.

Таблица 1.1.

Некоторые характеристики ключевых делящихся изотопов.

| Изотоп | (f | (, % | (( f | (( c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 235U | 2,42 | 0,67 | 7,5 | 3,9 |
| 239Pu | 2,86 | 0,21 | 8,5 | 4,0 |

1.4. Первичные и вторичные источники излучений.

Первичные источники излучений в реакторе ( излучения, которые сопровождают акт деления или вызваны непосредственно этим актом. Это в первую очередь мгновенные и запаздывающие нейтроны деления, гамма-кванты деления и радиоактивного распада осколков деления.

Вторичные источники излучений в реакторе ( излучения, вызванные взаимодействием нейтронов и гамма-квантов с веществом без деления. Это ( фотонейтроны, нейтроны активации, гамма-кванты радиоактивного захвата и неупругого рассеяния, гамма-кванты продуктов активации.

1.5. Задачи с источником на границе.

Известная функция Ф0(,,E), имеющая физический смысл и размерность потока излучения ( внешний источник нейтронов в точках на границе системы (внешний распределенный по поверхности системы источник).

Описание неразмножающей (подкритической) системы требует обязательное знание в ней ненулевой функции ( внешнего источника излучения:

или Q(,,E) ( внешнего объемного источника,

или Ф0(,,E) ( внешнего поверхостного источника хотя бы на одной границе,

или и внешнего объемного Q(,,E) и внешнего поверхостного Ф0(,,E) источников одновременно.

Некоторые формы поверхостного источника:

Моноэнергетический источник (энергия нейтронов источника E = E0):

Ф(,,E) = Ф0(,) ( ((E(E0);    если (()<0.

Источник, распределенный по энергии заданным образом (например, распределенный по спектру деления ((Е)):

Ф(,,E) = Ф0(,) ( ((Е);    если (()<0.

Источник, перпендикулярный поверхности облучения:

Ф(,,E) = Ф0(,E) ( (((()+1);    если (()<0.